Приложение № 9

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| № | Изисквания на възложителя | Конкретни параметри на участника | Каталог № | Страница № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Апаратът е предназначен за работа в преден и заден очен сегмент, с възможност за едновременна работа и в двата сегмента с един общ консуматив; Общи изисквания: автоматично разпознаване на касетите за преден и заден очен сегмент, както и комбинираните; възможност за софтуерна надстройка; педал за управление с възможност за програмиране функциите на отделните бутони безжично дистанционно управление; възможност за запаметяване на настройките и софтуерно ограничаване до техния достъп; възможност за самостоятелен тест и софтуерен запис на всички грешки и повреди възникнали при работа; цветен интерактивен дисплей; възможност за включване на допълнителен модул за наслагване стойностите на апарата върху видео изображението на камерата от микроскопа; светлинна индикация на активните работни електрически и пневматични конектори при избиране на съответния режим; Задължително необходими функции при работа в заден очен сегмент: - инфузия ( гравитационна и принудителна); -аспирация с помпа тип “Вентури”; -задна парсплана витректомия с пневматични наконечници с възможност за аксиално и радиално рязане и скорост 2500 разреза в минута -възможност за работа с консумативи 23G; -халогенно ендо осветление ( два независими регулируеми източника ) с адаптер за различни по вид осветители; -модул за обмяна въздух / течност; -модул за инжекция / аспирация на силиконово масло; -диатермия ( екзо- и ендо-); -ултразвукова фрагментация (наконечник с 4 кристала); -индикация на всички контролирани стойности; Задължително необходими функции при работа в преден очен сегмент: -факоемулсификация (наконечник с 4 кристала); -иригация (гравитационна и принудителна); -аспирация, с възможност за полиране на задна капсула; -предна витректомия с пневматичен наконечник; -диатермия; -индикация на всички контролирани стойности |  |  |  |

Срок за доставка……………….. работни дни.

Дата……………..                                                                                                                                                                               Подпис………….