ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 -  ТИП на обществена поръчка с предмет:“Доставка на медицински изделия - кохлеарни имплантанти за  УМБАЛ”Царица Йоанна  - ИСУЛ”ЕАД”

|  | ХАРАКТЕРИСТИКА | ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА |
| --- | --- | --- | --- |
| І. | ИМПЛАНТАТ |  |  |
| 1. | Тип електроника |  |  |
| 2. | Корпус |  |  |
| 3. | Дебелина, мм | 6,9 / 2,2 мм дълбочина на леглото/ |  |
| 4. | Дължина, мм | 25 |  |
| 5. | Гъвкавост ( ъгъл на навиване, брой витки) | 360°, 2 броя витки |  |
| 6. | Скорост на предаване на сигналите, импулси в 1 секунда | 32 000 |  |
| 7. | Брой електроди | 24, от които 22 интракохлеарни и 2 екстракохлеарни |  |
| 8. | Брой електроди, използвани за предаване на сигнала | 22 |  |
| 9. | Енергийна ефективност: |  |  |
| а | Брой източници на ток | 1 |  |
| б | Консумация на батерии 675 ZINK-AIR | 3 батерии за 4-5 дни |  |
| в | Консумация на батерии ААА (акумулаторна) | 2 батерии за 24 часа |  |
| 10. | Възможност за паралелна стимулация | да |  |
| 11. | Има ли фино структурно кодиране на звука | да |  |
| 12. | Форма на импулсите | Двуфазни, правоъгълни, асинхронни |  |
| 13. | Съвместим с ЯМР | да, при 0,2, 1,0 и 1,5Т |  |
| 14. | Уникален код на имплантата | да |  |
| 15. | Импедансна телеметрия | да |  |
| 16. | NRT (телеметрия на невралния отговор) | да |  |
| 17. | Телеметрия на статуса | да |  |
| ІІ. | ПРОЦЕСОР |  |  |
| 1. | Тегло, гр. | 14,1 |  |
| 2. | Дебелина, мм | 12 |  |
| 3. |  |  |  |
|  | Модулност | да |  |
| 4. | Енергийна ефективност |  |  |
|  | Консумация на батерии 675 ZINK-AIR | 3 батерии за 4-5 дни |  |
|  | Консумация на батерии ААА (акумулаторна) | 2 батерии за 24 часа |  |
| 5. | Светлинна индукция за статуса | да |  |
| 6. | Варианти на говорния процесор |  |  |
| 7. | Други концепции | BEAM FORMING–изключва околните шумове WISPER-усилва тихите звуци ADRO-заглушава честотите с шумове иусилва тихите честоти AUTO SENSITIVITY AGC-автоматичен гейн контрол Mikrofone SensitivityControl Два микрофона-директен и омни- насочващ се Водоустойчив |  |
| ІІІ. | Батерия |  |  |
| ІV. | Допълнителни аксесоари |  |  |

Сервиз в България  ...............................................................................................................

- гаранции

- .......... години за импланта от датата на операцията;

- ...........години за говорния процесор от датата на първоначалното включване;

- ...........години за батерията;

- ...........години за следните консумативи:................................................................

Дата:……………………….                                                 Подпис:………………………….

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 -  ТИП на обществена поръчка с предмет:“Доставка на медицински изделия - кохлеарни имплантанти за  УМБАЛ”Царица Йоанна  - ИСУЛ”ЕАД”

|  | ХАРАКТЕРИСТИКА | ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА |
| --- | --- | --- | --- |
| І. | ИМПЛАНТАТ |  |  |
| 1. | Тип електроника |  |  |
| 2. | Корпус | титаниев |  |
| 3. | Дебелина, мм | 5,9 /херметична кутия за електрониката на имплантата/ |  |
| 4. | Дължина, мм | 31,7/активната електродна зона/ |  |
| 5. | Гъвкавост ( ъгъл на навиване, брой витки) | 720°, 2,5 броя витки, минимална кохлеостомия-диаметър около1,3мм |  |
| 6. | Скорост на предаване на сигналите, импулси в 1 секунда | 50 704 |  |
| 7. | Брой електроди | 26:12 двойки активни канали /24 електродни контакти/, 1 референтен електрод, 1 референтен електрод за измерване на евокирани потенциали |  |
| 8. | Брой електроди, използвани за предаване на сигнала | 24 |  |
| 9. | Енергийна ефективност: |  |  |
| а | Брой източници на ток | 24 |  |
| б | Консумация на батерии 675 ZINK-AIR | 3 батерии за 3-5 дни |  |
| в | Консумация на батерии ААА (акумулаторна) | 1 батерия за 3-5 дни |  |
| 10. | Възможност за паралелна стимулация | да, от 2 до 12 електрода паралелно/едновременно/ |  |
| 11. | Има ли фино структурно кодиране на звука | да |  |
| 12. | Форма на импулсите | Двуфазна, трифазна симетрична, трифазна несиметрична |  |
| 13. | Съвместим с ЯМР | да, при 0,2 и 1,5Т |  |
| 14. | Уникален код на имплантата | да |  |
| 15. | Импедансна телеметрия | да |  |
| 16. | NRT (телеметрия на невралния отговор) | да |  |
| 17. | Телеметрия на статуса | да |  |
| ІІ. | ПРОЦЕСОР |  |  |
| 1. | Тегло, гр. | 12,4 със стандартна кутия+батерии; 11,3 с бебе кутия+ батерии; 4,0 с детска кутия |  |
| 2. | Дебелина, мм | 7,0-8,7 |  |
| 3. |  | 3 възможности: бебе |  |
|  | Модулност | стандартна |  |
|  |  | акумулаторна |  |
| 4. | Енергийна ефективност |  |  |
|  | Консумация на батерии 675 ZINK-AIR | 3 батерии за 3-5 дни |  |
|  | Консумация на батерии ААА (акумулаторна) | 1 батерия за 3-5 дни |  |
| 5. | Светлинна индукция за статуса | да |  |
| 6. | Варианти на говорния процесор |  |  |
| 7. | Други концепции | Автоматичен GAIN-контрол Автоматично променящ се входен динамичен диапазон (най-широк) Автоматично променящ се звуков прозорец Омни-насочващ се микрофон Фина настройка Вградена телебобина частна честотна зона Повишена якост, механична и влагоустойчивост |  |
| ІІІ. | Батерия |  |  |
| ІV. | Допълнителни аксесоари |  |  |

Сервиз в България  ...............................................................................................................

- гаранции

- .......... години за импланта от датата на операцията;

- ...........години за говорния процесор от датата на първоначалното включване;

- ...........години за батерията;

- ...........години за следните консумативи:................................................................

Дата:……………………….                                                 Подпис:………………………….