УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

·ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ· ЕАД

Булстат: 831605806 гр. София 1527, ул. “Бяло море” № 8; тел: (+359 2) 9432 170, факс: (+359 2) 9432 144, 9432 180

http://www.isul.eu/

·ЦАРИЦА ЙОАННА·

ИСУЛ

УТВЪРЖДАВАМ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

/ДОЦ. Д-Р ГРИГОРИЙ НЕДЕЛКОВ, ДМ/

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

на документацията за участие в процедура на възлагане на обществена поръчка

по реда на Глава 26, на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет

„Доставка на медицински газове за УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД”.

І. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

II. Указание за подготовка на офертата

ІІІ. Техническа спецификация

ІV. Образци на документи /Приложения №№ 1÷6/

V. Проект на договор

гр. София

2017 г

РАЗДЕЛ І

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП *

(*приложено на отделен файл)

РАЗДЕЛ ІІ

ОБЩИ  указания  за подготовка на офертаta

1. Предмет на обществената поръчка:

„Доставка на медицински газове за УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД”.

Поръчката включва доставка на 5 артикула както следва:

- 1. Доставка на медицински течен кислород, 150.00 т. /доставките са  по 6 т./ доставка, през ~15 календарни дни

- 2. Доставка на медицински газообразен кислород, 400.00 м³ /с бутилки на Възложителя с вместимост 6,3 м³ ~ 4 бр./месечно/

- 3. Доставка на медицински инхалационен газ – „Райски газ” – 900.00 кг./с бутилки на Доставчика с вместимост 7,5кг., ~ 10 бр./месечно/

- 4. Доставка на медицински течен азот, 15000.00 кг.

- 5. Доставка на газообразен въглероден двуокис, - 1080.00 кг. /с бутилки на Възложителя с вместимост 30 кг. по  ~ 3 бр./месечно/

Оферирането по всички артикули, включени предмета на обществената поръчка е задължително!

2. Правно основание за откриване на процедурата – чл.187 от ЗОП.

3. Вид на процедурата – Събиране на оферти с обява.

Възлагането на обществената поръчка ще се осъществи чрез публикуване на обява за събиране на оферти за участие в процедурата за избор на изпълнител за поръчката на Портала за обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки до всички заинтересовани лица и заедно със съпътстващата я документация и на интернет страницата на УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД www.isul.eu, в профила на купувача http://www.isul.eu/Profil_na_kupuvacha.htm в Раздел „Обяви за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП”

4. Място на изпълнение на поръчката - УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД, ул." Бяло море" № 8.

5. Срок на изпълнение на поръчката – една година.

6. Прогнозна  стойност на поръчката: 63265.00 без ДДС

Прогнозната  стойност на поръчката за 12 месеца е 50 612.00 без ДДС.

Максималната прогнозна стойност на поръчката за обезпечаване изпълнението на договора по предвидената опция за изменение на договора, предвидена в чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП е 63 265.00 без ДДС.

7.Условия и начин финансиране и плащане:  Финансирането на поръчката е от приходи по договор с НЗОК. Срокът на отложено плащане е 60 дни след доставката и представяне на фактура и съпътстващи документи

8. Условия, на които следва да отговарят участниците:

8.1. Изисквания към участниците по отношение на личното им състояние: Нормативноустановените изисквания на чл. 54, ал.1 от ЗОП относно личното състояние на участниците са абсолютно задължителни, затова участници, които не отговарят на посочените изисквания ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

За доказване на съответствието с посоченото изискване участниците следва да представят декларация по чл. 97, ал. 6 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1÷5 и 7 от ЗОП /по образците от документацията/.

За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя документите, посочени в чл. 58, ал.1 от ЗОП.

8.2. Изисквания относно годността /правоспособността/ на участниците за упражняване на професионална дейност:

Участниците трябва да са регистрирани като търговци и да имат право:

1/ Да осъществяват търговия на едро с лекарствени продукти в съответствие с нормите на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).

*За доказване на съответствието с посоченото изискване участниците следва да представят с офертата си заверено копие от Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти; или

Удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарства; или Разрешение за внос; или

Разрешение за производство, издадени по реда на ЗЛПХМ.

2/ Да осъществяват търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на ЗМИ.

*За доказване на съответствието с посоченото изискване участниците следва да представят с офертата си заверено копие от Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на ЗМИ.

8.3.Изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците: Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

8.4. Изисквания относно техническите възможности на участниците – технически и професионални способности.

Възложителят поставя следните изисквания към техническите възможности на участниците:

8.4.1.Участниците следва да разполагат с права за продажба на медицински газове от производителя или от официалния му представител за България /в случаите, когато не са производители/.

* За доказване на съответствието с посоченото изискване участниците следва да представят с офертата си заверено копие на оторизационно писмо от производителя или от официалния му представител за България, издадено на името на участника.

8.4.2. Участниците следва да имат въведена система за управление на качеството.

* За доказване на съответствието с посоченото изискване участниците следва да представят с офертата си заверено копие на Сертификат ISO 9001:2008, или еквивалентен.

8.4.3. Участниците следва да имат права да извършват дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, издадено от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.

* За доказване на съответствието с посоченото изискване участниците следва да представят с офертата си заверено копие на Удостоверение за вписване в регистъра на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, издадено от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и заверено копие от лицензия / Удостоверение за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност;

8.4.4. Участниците следва да разполагат със специализирани МПС за превоз на опасни товари.

* За доказване на съответствието с посоченото изискване участниците следва да представят с офертата си заверено копие на Удостоверение за одобрение на МПС, превозващи определени опасни товари, издадено от ИА «Автомобилна администрация»

** Транспортните средства да са оборудвани с необходимите ел. помпи за преливане на кислорода в складовото стопанство на Възложителя.

9. Съдържание на офертата:

Всяка оферта трябва да съдържа:

1. Опис на документите, съдържащи се в офертата;

2. Представяне на участника, включващо административни сведения за участника, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на поръчката -  Приложение №1.

* В случай, че участникът е обединение, задължително се представя копие от договор за създаване на обединението. Към офертата си участниците прилагат и документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, в случай че не е посочено в договора.

3. Изрично пълномощно, ако офертата се подава от пълномощник, а не от законовия представител на участника (оригинал или нотариално заверено копие).

4.Декларация по чл. 97, ал. 6 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - Приложение № 2;

*Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документът се представя за всеки от членовете на обединението.

5. Декларация по чл. 97, ал. 6 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП-  Приложение № 3;

6. Декларация, че участникът отговаря на критериите за подбор, поставени от възложителя -  свободен текст;

7. Декларация по чл. по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТДС – Приложение № 4;

8. Декларация по чл. 101, ал. 9 и 11 от ЗОП – Приложение № 5;

9.Декларация, че участникът приема условията в проекта на договора и валидност на офертата - Приложение № 6;

10. Заверено от участника копие на разрешение за търговия на едро, или разрешение за производство, издадено по реда на ЗЛПХМ - в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ, или разрешение за внос - в случаите по чл. 196, ал. 2 от ЗЛПХМ .

11. Заверено от участника копие на разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на ЗМИ.

12. Само за артикули  1, 2 и 3-заверено от участника копие на Разрешение за употреба;

13. Само за артикули 4 и 5:

◊Заверено от участника копие на документ за регистрация на медицински изделия;

◊Заверено от участника копие на декларация за съответствие;

◊Заверено от участника копие на документ за СЕ марка;

14.Удостоверение за одобрение на МПС, превозващи определени опасни товари, издадено от ИА «Автомобилна администрация» - заверено от участника копие.

* Транспортните средства да са оборудвани с необходимите ел. помпи за преливане на кислорода в складовото стопанство на Възложителя.

15.Заверено от участника копие на Удостоверение за вписване в регистъра на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, издадено от Държавна агенция за меторологичен и технически надзор.

16. Нотариално заверено копие от лицензия /Удостоверение за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност;

17. Оторизационно писмо на името на участника за продажба на територията на Република България на медицински газове – прилага се когато участникът не е производител на предлаганите от него медицински газове;

18. Заверено копие на Сертификат ISO 9001: 2008, или еквивалентен, на името на участника.

19.Техническo предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по образеца на Приложение № 7;

Оферираните медицински газове трябва да отговарят на специфичните изисквания и техническата спецификация.

*Техническото предложение на участниците следва да съдържа ясна и изчерпателна информация за съответствие със специфичните изисквания за състав на медицинските газове, посочени в документацията.

Оферти, които не отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъдат отстранявани.

20. Ценово предложение, изготвено по образеца на Приложение № 8;

Ценовото предложение трябва да съдържа единична цена с включени транспортни разходи за всеки артикул, както и обща стойност, без ДДС и с включено ДДС.

10. Срок, време и място за предоставяне на офертата:

Всеки участник има право да представи само една оферта, като не се приемат варианти на офертата. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към

обявените от възложителя условия.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

Оферти се представят от участника или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка всеки работен ден до крайния срок за подаване на офертите 16:30 ч. на 12.10.2016 г. в сектор „Договори и договорни партньори”, УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД, ул."Бяло море"№ 8.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

В случай, че до изтичане на крайния срок за подаване на офертите са получени по-малко от три оферти, на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП първоначално определения срок за подаване на оферти ще бъде  удължен по законоустановения ред.

Срок на валидност на офертите - 60 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. През този срок всеки участник е обвързан с условията на представената от него оферта.

Офертата се предоставя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се изписват адреса на Възложителя и предмета на настоящата обществена поръчка. Посочват се наименованието на участника, /включително участниците в обединението, когато е приложимо/, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес, наименованието на поръчката за които се подава офертата.

11. Време и място на отваряне на офертите: Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Отварянето на офертите ще се извърши на 13.10.2016  от 10:00 ч.  в заседателната зала на изпълнителния директор.

12. Критерий за възлагане: Класирането ще се извърши въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена  въз основа на избрания критерий за възлагане  «най-ниска цена».

13. Начин на плащане: Плащането на цената ще се извърши  в левове до 10-то / десето/ число на месеца, последващ месеца на доставка, по посочена банкова сметка от Изпълнителя.

14. Сключване на договор: С избрания изпълнител ще бъде сключен договор за изпълнение на поръчката. Договорът ще бъде изготвен съгласно проекта на договор, част от настоящата документация. При сключване на договора определеният за изпълнител представя документи¹, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на основания за отстраняването му, и гаранция за изпълнение на Договора в размер на 5% (пет процента) от неговата стойност без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

а) парична сума, внесена по посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова сметка;

б) безусловна неотменяема банкова гаранция; или

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Гаранцията за изпълнение следва да е със срок на валидност от датата на влизане в сила на Договора до най-малко 30 /тридесет/ дни след изтичането на срока по чл. 3, ал. 1.

¹ Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

15. Възможности за изменение на договора

Съгласно чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП се предвиждат следните възможности за изменение на договора:

1. При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключването на нов договор, но не повече от 3 месеца. Стойността на договора се определя като предложената цена е за изпълнение на поръчката за 12 месеца, но тази стойност може да се увеличи с до ¼ /една четвърт/ за обезпечаване изпълнението на договора по предвидената опция за изменение на договора, като по този начин се формира максималната стойност на договора.

2.  Възложителят може да пристъпи към разходването на максималната стойност на договора и преди изтичането на 12-те месеца в случай, че бъдат изчерпани прогнозните количества медицински газове от един или повече артикула.

3.  Възложителят може да заяви доставката на по-големи количества медицински газове от един или повече артикула, но само в рамките на максималната стойност на договора;

Извън посочените случаи, Договорът може да бъде изменян с писмено допълнително споразумение при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

### По неуредените въпроси от обявата ще се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП и приложимите разпоредби на действащото законодателство в Република България.

Техническа спецификация

| Артикули № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Медицински течен кислород | 150.00 т. |
| 2. | Медицински газообразен кислород, бутилки с вместимост 6,3 м³ | 400.00 м3 |
| 3. | Медицински инхалационен газ – „Райски газ, бутилки с вместимост 7,5 кг | 900.00 кг. |
| 4. | Медицински течен азот | 15000.00 кг. |
| 5. | Газообразен въглероден двуокис, бутилки с вместимост 30 кг. | 1080 кг. |

Специфични изисквания

Артикул № 1 и Артикул № 2:

| Показатели, норма |
| --- |
| Съдържание на кислород в обемни % | ≥ | 99,5 | % |
| Въглероден окис | ≤ | 5 | ppm |
| Въглероден двуокис | ≤ | 300 | ppm |
| Водни пари | ≤ | 67 | ppm |

Артикул № 3:

| Спецификация |
| --- |
| N2O | > | 98 | % |  |
| CO2 | < | 300 | ppm |  |
| CO | < | 5 | ppm |  |
| NO+NO2 | < | 2 | ppm |  |
| H20 | < | 67 | ppm |  |

Артикул № 4:

| Показатели, норма |  |
| --- | --- |
| Съдържание на азот в обемни % | > 99,5 |
| Въглероден окис | < 5 ppm v/v |
| Въглероден двуокис | < 330 ppm v/v |
| Кислород | < 50 ppm v/v |
| Водни пари | < 67 ppm v/v |

Артикул № 5:

| Показатели, норма |  |
| --- | --- |
| Съдържание на въглероден диоксид в обемни % | > 99,5 |
| Въглероден окис | < 5 ppm v/v |
| Азотен окис и Азотен двуокис - общо | < 2 ppm v/v |
| Водни пари | < 67 ppm v/v |
| Серен двуокис | < 2 ppm v/v |
| Обща сяра | < 1 ppm v/v |

Приложение № 1

| ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА |
| --- |
| във връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет „Доставка на медицински газове за УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД” |
| Наименование на участника: |  |
| ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН |  |
| (или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен) |  |
| Седалище: |  |
| - пощенски код, населено място: |  |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Адрес за кореспонденция: |  |
| - пощенски код, населено място: |  |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| E-mail адрес: |  |
| (в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета) |
| Лица, представляващи участника по учредителен акт: |
| (ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета) |

| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
| --- | --- |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
| Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица: | 1. ............................................................... |
|  | 2. ............................................................... |
| Данни за банковата сметка: |  |
| Обслужваща банка:..................................................................................................................................................................................................................... |  |
| IBAN............................................................................................................................................................................................................................. |  |
| BIC............................................................................................................................................................................................................................... |  |
| Титуляр на сметката:.............................................................................................................................................................................................................. |  |

Дата:........................2017 г.	                           ДЕКЛАРАТОР:…………………………

/подпис и печат/

Приложение № 2

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 97, ал. 6 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки)

Долуподписаният    /-ната/ ................................................................................,    с    ЕГН .................................,  л.к.№ ........................           издадена    на ..........................     в

в качеството    ми    на......................................................................... на ........................................... (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК …………………...................................,

във връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет „Доставка на медицински газове за УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда по чл.108а, чл.159а-159г, чл.172, чл.192а, чл.194-217, чл.219-252, чл.253-260, чл.301-307, чл.321 и 321а, чл.352-353е от Наказателния кодекс;

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за аналогично на т. 1 престъпление в друга държава-членка или трета страна;

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:........................2017 г.	                           ДЕКЛАРАТОР:…………………………

/подпис и печат/

Приложение № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 97, ал. 6 от ППЗОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от Закона за обществените поръчки)

Долуподписаният    /-ната/ ................................................................................,    с    ЕГН .................................,  л.к.№ ........................           издадена    на ..........................     в

в качеството    ми    на......................................................................... на ........................................... (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК …………………...................................,

във връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет „Доставка на медицински газове за УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Представляваният от мен участник:

1.1 Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162 ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен участник или аналогични задължения, установени е акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от мен участник е установен.

1.2. Нямам задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162 ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на представлявания от мен участник или аналогични задължения, установени е акт на компетентен орган, съгласно законодателство на държавата, в която представлявания от мен участник е установен.

2. За представляваният от мен участник не е налице неравнопоставеност в случаите по чл 44 ал. 5 от ЗОП.

3. Представляваният от мен участник не е представил документ с невярно съдържание, свързан с  удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация когато е приложимо).

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни

Дата:........................2017 г.	                           ДЕКЛАРАТОР:…………………………

/подпис и печат/

Приложение № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТДС

Долуподписаният    /-ната/    	,    с    ЕГН    	,

л.к.№ ........................           издадена    на ..........................     в

в качеството    ми    на	................................ на ............................................	 (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК …………………, във връзка с участието на дружеството (обединението) в откритата процедура с предмет „Доставка на медицински газове за УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Представляваното от мен дружество е /не е регистрирано в юрисдикция с

/ненужното се зачертава/

преференциален данъчен режим, а именно: ______________________________________.

2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в

/ненужното се зачертава/

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: __________________________.

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ______

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:........................2017 г.	                           ДЕКЛАРАТОР:…………………………

/подпис и печат/

Приложение № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 101, ал. 9 и ал. 11 от ЗОП

# Долуподписаният ........................................................................................................,

ЕГН ((((((((((, в качеството ми на ................................................................ .......................................................... на .................................................................................... ................................................................................., ЕИК .......................................................,

връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет „Доставка на медицински газове за УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Представляваното от мен дружество:

  - не участва в обединение, което е участник в настоящата процедура;

  - не е давало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник в настоящата

процедура;

  - не е свързано лице с друг участник в настоящата процедура по смисъла на

§ 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:........................2017 г.	                           ДЕКЛАРАТОР:…………………………

/подпис и печат/

Приложение № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за приемане условията на проекто договора и валидност на офертата

Долуподписаният    /-ната/ ................................................................................,    с    ЕГН .................................,  л.к.№ ........................           издадена    на ..........................     в

в качеството    ми    на......................................................................... на ........................................... (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК …………………...................................,

във връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет „Доставка на медицински газове за УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД”

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Представляваното от мен дружество като участник в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти, приема условията на приложения към документацията за участие проект на договор.

2. Валидността на офертата е 60 календарни дни след крайния срок за подаване на офертите.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:........................2017 г.	                           ДЕКЛАРАТОР:…………………………

/подпис и печат/

Приложение № 7

# ТЕХНИЧЕСКО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от обществена поръчка с предмет „Доставка на медицински газове за УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД”

| Артикул № | Специфични изисквания, показатели | Специфични изисквания, норма |
| --- | --- | --- |

Срок за доставка  ………………..часа.

Срокът за доставка не може да бъде по-дълъг от 24 часа.

Дата:........................2017 г.	                              Подпис и печат: ……………………

Приложение № 8

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на обществена поръчка с предмет „Доставка на медицински газове за УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД”

от ………..……………………………………………………………………………………..

/ наименование на участника /

представлявано от ……………………………………………………………………………..

/ трите имена и ЕГН /

в качеството на .......................................................на .......................................................

| Артикул № | Наименование | Количество | Единица мярка | Цена без ДДС /за ед.мярка/ | Цена с ДДС /за ед.мярка/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Медицински течен кислород | 150 | тон |  |  |
| 2. | Медицински газообразен кислород, бутилки с вместимост 6,3 м³ | 283,5 | м3 |  |  |
| 3. | Медицински инхалационен газ – „Райски газ, бутилки с вместимост 7,5 кг | 900 | кг. |  |  |
| 4. | Медицински течен азот | 13 000 | кг. |  |  |
| 5. | Газообразен въглероден двуокис, бутилки с вместимост 30 кг. | 1080 | кг. |  |  |

Обща стойност без ДДС:

Обща стойност с ДДС:

Дата:........................2017 г.	                              Подпис и печат: ……………………

Проект

Д О Г О В О Р

Днес ..................... 2017 г. в гр.София между:

УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр. София, район "Оборище", ул."Бяло море" № 8, тел. 9432215, факс 9432180, ЕИК 831605806, представлявано от доц. д-р Григорий Неделков, дм – Изпълнителен директор, наричано за краткост по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна, и

............................................, със седалище и адрес на управление ........................................ , ул.  „.......................................................“ № .........., тел: …………….., факс…………………..  ЕИК.........................., представлявано от .................................................., наричано за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛна основание проведена процедура на възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 26, на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез публикуване на обява за събиране на оферти за участие, информацията за която е  публикуване в АОП под ID № ………… и Протокол ………2017 г., утвърден от изпълнителния директор, се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да извършва периодични доставки на медицински газове по Приложение №1 „Спецификация към договора” изготвена на база Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващо Приложение № 4 („Предложение за изпълнение на поръчката“) и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващо Приложение № 7 („Ценово предложение“), съгласно условията на настоящия договор („Договор“) и изискванията, посочени в Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Приложенията са неразделна част от Договора.

(2) За краткост предметът на настоящия Договор посочен в ал. 1 ще се нарича в Договора „Доставка“.

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за всяка една извършена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Доставка, съгласно единичните цени, посочени Приложение №1. Посочените в него цени включват всички такси и други разходи във връзка с Доставката до мястото на изпълнение по чл. 3, ал. 5.

(2) Заплащането на възнаграждението по ал. 1 се извършва при кумулативното наличие на следните документи:

а) подписан от страните приемателно-предавателен протокол по чл. 10, ал. 2 от Договора;

б) предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура за съответната Доставка, приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Дължимото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възнаграждение по ал. 1 за съответната Доставка се заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път в срок до 60 (шестдесет) дни, считано от изпълнението й.

(4) Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: ......................, IBAN: ..................................., БАНКА: ..........................

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени в данните за банковата сметка по ал. 4 в срок от три дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този

срок или плащането е извършено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди получаване на уведомлението, се счита, че плащането е надлежно извършено.

(6) Единичните цени, посочени в Приложение № 1 не подлежат на изменение за срока на настоящия Договор.

(7) Общата стойност за извършване на доставките съгласно Приложение №1 за срока на Договора е ………………… лева, без ДДС или ……………………….. с включен ДДС;

(8) Стойността на договора по ал. 7 е определена като прогнозна стойност за изпълнение на поръчката за 12 месеца, но стойността на договора може да се увеличи при спазване на 116, ал.1, т.1 от ЗОП, в следните случаи:

1. Удължаване на срока на договора с до 3 месеца по реда на настоящия договор, в който случай стойността му нараства пропорционално, за да се обезпечи изпълнението на договора по предвидената опция за изменение на договора, като по този начин се формира максималната стойност на договора, възлизаща на …………… лева, без ДДС или …………….. с включен ДДС;

2. Възложителят може да пристъпи към разходването на максималната стойност на договора и преди изтичането на 12-те месеца в случай, че бъдат изчерпани прогнозните количества медицински газове от един или повече артикула.

ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 3 (1) Договорът се сключва за срок от 12 месеца, считано от датата на подписването му.

(2) В рамките на срока по ал. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява доставките в срок до ........................ часа  считано от часа последващ часа на получаване на писмена заявка („Заявка“) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща Заявката до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на адрес, факс или електронна поща:

адрес: ………………………….;

факс: ………………………….;

e-mail: ………………………..

Заявката може да бъде за част или за цялото прогнозно количество, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е задължен да заяви цялото прогнозно количество по време на срока на Договора. В случай, че за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е възникнала необходимост от Доставка, същият има право да не заявява количества.

(4) Договорът не обвързва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със задължението да направи Заявка, а последната е обусловена от възникване на необходимост от Доставка за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай че условието по предходното изречение не е налице, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да претендира неустойки и/или каквито и да е било обезщетения за причинени вреди.

(5) Мястото на изпълнение на доставките е гр. София, ул. „Бяло море” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД – отдел „Болнична аптека” и отдел „СПС”.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения всяка една от доставките, съгласно условията на Договора, Техническата спецификация и Приложение №1.

2. да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на Заявката по Договора, относно качеството, количествата и техническите параметри, без с това да пречи на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да задържи/усвои съответна част от Гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на Договора и да получи неустойка в размера, определен в раздел VII от настоящия Договор;

4. да прегледа доставената стока и да направи рекламации при установяване на некачествена/непълна Доставка или такава, която не е в съответствие с Приложение №1;

5. да получи Доставката в срока и при условията, договорени между Страните;

6. да не приеме Доставката и да отрази установените недостатъци/липси в приемо-предавателния протокол по чл. 10, ал. 2, в случай че Доставката не отговаря на изискванията по Приложение № 1 и условията на този Договор;

7. да прекрати Договора едностранно по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай на съществено неизпълнение ( по смисъла на чл. 15, ал.2) от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение при пълно и качествено изпълнение на Доставка в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия Договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1.да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.

2.при доставяне на стоката да я прегледа, да попълни приемателно-предавателните протоколи и при установяване на явни недостатъци или липси да ги отрази в протокола по чл. 10, ал. 2;

3.да осигури помещение за съхранение според съответните изисквания, ако има такива, на доставеното количество стоки.

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1.да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия Договор.

2.да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на Доставката по Договора и приемането й, когато е изпълнена съгласно изискванията по чл.7, т.1.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен:

1. да изпълни всяка една от доставките качествено, в съответствие с Приложение № 1 и настоящия Договор. Срокът на годност на доставяните медицински изделия следва да не е по-малък от 75% от обявения от производителя срок към датата на всяка една от доставките;

2. да съхранява и транспортира Доставката до мястото на изпълнение при спазване на посочения от производителя температурен режим и други условия за съхранение;

3. в случаите по чл. 4, т. 6, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са задължава да замени за своя сметка Доставката с друга, отговаряща на изискванията по т. 1 и по Приложение № 1 в срок до 12 (дванадесет) часа, считано от часа, посочен в протокола за некачествената/непълна Доставка. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не достави в срока по предходното изречение заменените стоки и/или доставените стоки не отговарят на изискванията по т. 1 и по Приложение № 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ начислява неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 11, ал. 2, която се удържа от Гаранцията за изпълнение;

4. да не използва или разпространява информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия Договор.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да продължи изпълнението на Доставката и в случай на забавяне на плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради обективни причини.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.9. (1) При сключване на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя Гаранция за изпълнение на Договора („Гаранция за изпълнение“) в размер на ……. (………............)

лева, представляващи 5 % (пет процента) от неговата обща стойност, без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

а) парична сума, внесена по посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова сметка;

б) безусловна неотменяема банкова гаранция; или

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Гаранцията за изпълнение следва да е със срок на валидност от датата на влизане в сила на Договора до най-малко 30 /тридесет/ дни след изтичането на срока по чл. 3, ал. 1.

(3) Гаранцията за изпълнение се усвоява изцяло или частично от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за частта, съответстваща на неизпълнението. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои Гаранцията за изпълнение, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за вреди, надвишаващи получената сума по Гаранцията за изпълнение.

(4) При липса на възражения/претенции във връзка с изпълнението на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той освобождава Гаранцията за изпълнение (връща паричната сума/оригинала на издадената банкова гаранция/застраховка) в срок от 30 дни след приключване на изпълнението или изтичане срока на Договора, без да дължи лихви за периода, през който Гаранцията за изпълнение е престояла при него (в случай че е под формата на парична сума).

(5) Разходите по откриване, поддържане, подновяване и обслужване на Гаранцията за изпълнение са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 10.(1) Приемането на доставката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва чрез Началник отдел „Болнична аптека” и/или отдел „СПС” или техни заместници. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемателно-предавателният протокол се подписва от лицето приемащо доставката, а за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – от определено от него лице.

(2) Приемането на доставка по Заявка се удостоверява с подписване от представителите по ал.1 на двустранен приемателно-предавателен протокол, в който се отразява датата и часа на доставката, вида и броя на доставяните медицински изделия, срокът на годност, както и придружаващите ги документи. Доставката се счита приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ само ако същият е подписал приемателно-предавателния протокол без възражения (посочване на недостатъци/липси на стоки или документи, които следва да ги придружават).

VІІ. НЕУСТОЙКИ

Чл. 11. (1) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни Заявка в срока по чл. 3, ал. 2, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,25 % (нула цяло и двадесет и пет стотни процента) от стойността на неизпълнената Заявка за всеки просрочен час, но не повече от 10 % (десет процента) от стойността на неизпълнената Заявка.

(2) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълни Заявка некачествено и не замени Доставката в срока по чл. 7, т. 3 с друга, отговаряща на изискванията по чл. 7, т. 1 и по Приложение № 1, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за всеки отделен случай в размер на 10 % ( десет процента) от стойността на неизпълнената част от Заявката.

Чл. 12. Изплащането/удържането на неустойки не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпените вреди, надхвърлящи размера на неустойката.

Чл. 13. При прекратяване на Договора поради отказ от доставка на медицински изделия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на заявената, но неизпълнена доставка. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи/усвои неустойката от Гаранцията за изпълнение.

VІІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 14. (1) Страните по Договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон.

(2) В случай че Страната, която е следвало да изпълни свое задължение по Договора, е била в забава към момента на настъпване на непреодолимата сила, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добрия търговец, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна в тридневен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

IХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 15. (1) Настоящият Договор се прекратява:

1. с изтичане на срока по чл. 3, ал. 1 или с достигане на предвидената в чл. 2, ал.8 максимална стойност на договора;

2. по взаимно съгласие между Страните, изразено в писмена форма;

3. от Възложителя при условията на чл. 118 от Закона за обществените поръчки.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без предизвестие в случай на съществено неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За „съществено неизпълнение“ се счита всеки един от следните случаи:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави два или повече пъти срока за доставка по Договора с повече от 48 (четиридесет и осем) часа;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ два или повече пъти не отстрани в срока по чл. 7, т. 3 констатирани недостатъци/липси;

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ два или повече пъти не изпълни точно някое от задълженията си по Договора;

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

X. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Предвидените възможности за изменение на настоящия договор, съгласно чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП, са следните:

1. При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие до сключването на нов договор, но не повече от 3 месеца. Стойността на договора се определя като предложената цена е за изпълнение на поръчката за 12 месеца, но тази стойност може да се увеличи с до ¼ /една четвърт/ за обезпечаване изпълнението на договора по предвидената опция за изменение на договора, като по този начин се формира максималната стойност на договора.

2.  Възложителят може да пристъпи към разходването на максималната стойност на договора и преди изтичането на 12-те месеца в случай, че бъдат изчерпани прогнозните количества медицински газове от един или повече артикула.

3.  Възложителят може да заяви доставката на по-големи количества медицински газове от един или повече артикула, но само в рамките на максималната стойност на договора;

(2) Настоящият договор може да бъде променян и в други случаи, но само по реда и основанията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 17. (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този Договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, когато са изпратени по пощата с обратна разписка, по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

(2) За датата на съобщението се смята:

1.	датата на предаването - при предаване на ръка на съобщението;

2. датата на приемането - при изпращане по факс;

3. датата на постъпването в електронната поща – при изпращане по имейл.

(3) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с изпълнението на договора и предаване на документи, се смятат:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София - 1527, ул. „Бяло море” № 8, отдел „Болнична аптека”, 02 9432429, факс 02 9432117, e-mail: apteka@isul.eu и сектор „Снабдяване”, тел.: 02 9432337, факс: 02 9432143, e-mail: simeon.trifonov@abv.bg,

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ……………………………………………………………..,

тел. …………………………., факс. ………………………………, e-mail:…………………..

Чл. 18. (1) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите, посочени в ЗОП.

(2) В случай на преобразуване, вливане или сливане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, юридическите лица, техни правоприемници, са обвързани със задълженията по този договор при спазване изискванията на ЗОП.

Чл. 19. Всички спорове по този Договор ще се уреждат чрез преговори между Страните, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

Чл. 20. За всички неуредени в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 21. Неразделна част от настоящия Договор са:

1.Приложение №1 „Спецификация към договора”;

2.Приложение № 4 „Предложение за изпълнение на поръчката“ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3.Приложение № 7 „Ценово предложение“ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4.Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Договор се сключи в два еднообразни екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /…………………../		  ИЗПЪЛНИТЕЛ: /…………………../

Доц.д-р Григорий Иванов Неделков,	             ……………………………………………

Изпълнителен директор	                                    ……………………………………………